华侨大学2012年硕士研究生入学考试专业课试卷 （答案必须写在答题纸上） 招生专业 环境工程 科目名称 水处理工程 科目代码 837 一、填空题（每空1分，共30分） 1、现代废水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理。其中 （1） 主要去除废水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质，主要采用 （2） 方法，三级处理主要对 （3） 物质进行处理，采用的方法包括混凝、过滤、离子交换、膜分离、高级氧化等。 2、固体污染物在水中以三种状态存在：溶解态（直径小于1nm）、 （4） （直径介于1~100nm）和悬浮态（直径＞100nm）。水质分析中把固体物质分为两部分：能透过滤膜（孔径约3~10μm）的叫溶解固体（DS），不能透过的叫 （5） ，两者合称 （6） 。 3、影响废水混凝效果的主要因素有 （7） 、 （8） 、 （9） 、水中杂质的性质。 4、筛网过滤装置很多，有 （10） 、 （11） 、 （12） 、转盘式筛网、微滤机等。 5、 （13） 与 （14） 构成了胶体粒子的双电层结构。其中 （15） 构成了双电层的内层。 6、影响微生物生长的环境因素主要有： （16） 、温度、 （17） 、 （18） 、有毒物质。 7、活性污泥法降解有机物的过程可分为 （19） 和 （20） 两个阶段。

共 3 页  第 1 页

招生专业 环境工程 科目名称 水处理工程 科目代码 837 8、评价活性污泥性能的常用指标有 （21） 、 （22） 、 （23） 、污泥呼吸速率。 9、平流沉淀池的设计，主要是确定 （24） 、 （25） 、 （26） 、进出口设备及 （27） 等。 10、污泥处理处置的常用方法有： （28） 、 （29） 、污泥消化、 （30） 和填埋、焚烧等。 二 名词解释（每小题3分，共30分） 1、树脂交换容量 2、SVI 3、推流式反应器 4、微生物絮凝剂 5、容积利用系数 6、理想沉淀池 7、电渗析 8、萃取 9、氧垂曲线 10、污泥过滤比阻 三 问答题（共60分） 1、（10分）活性污泥法与生物膜法相比较各自的优缺点有哪些？ 2、（15分）简要介绍水体自净的现象及其作用机理。 3、（10分）吸附再生法中吸附池与AB法中的A段都是利用微生物的吸附功能，试分析比较其异同之处。 4、（10分）简述污泥的培养和驯化历程。 5、（15分）解释混凝机理。

共 3 页   第 2 页

招生专业 环境工程 科目名称 水处理工程 科目代码 837 四 计算题（共30分） 1、（5分）含水率为99.5％的活性污泥，浓缩至含水率98% 其体积将缩小多少？ 2、（10分）从活性污泥曝气池中取混合液500毫升，盛于500毫升的量筒内，半小时后的沉淀污泥量为150毫升，试计算活性污泥的沉降比。曝气池中的污泥浓度如为3000毫克/升，求污泥指数。根据计算结果，你认为该曝气池的运行是否正常？ 3、（15分） 废水中含有机物浓度为20mg/L，用粉末活性炭进行吸附实验，吸附迅速达到平衡浓度，数据用langmuir公式处理后得a＝0.345mg/mg、b＝0.13L/mg。池子容积为6000L，流量为100L/s，出水有机物浓度要求不超过1mg/L。在开始运行时，先按反应器容积每升投加活性炭20g,流出的活性炭经分离后再回到反应器内，直到完全饱和后再补充新碳，计算每秒钟需补充的活性炭量（运行方式如图1）。如改为图2所示的二级逆流吸附方式运行，每秒钟需补充的活性炭量又为多少？ 注：考生可带计算器

共 3 页   第 3 页

# Text boxes

反应池

Q＝100L/s

C0＝20mg/L

C1＝1mg/L

W   q1

W  q0＝0

图1

反应池1

Q＝100L/s

C0＝20mg/L

反应池2

c1

q2

c2＝1mg/L

W，q3＝0

W，q1

图2 二级逆流吸附