华侨大学2012年硕士研究生入学考试专业课试卷 （答案必须写在答题纸上） 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 考试说明 本试卷包含3个大题，24个小题。全卷满分150分，考试用时180分钟。 一、非客观题（本大题共90分，共计8小题。） 1.（12分） 图示电路中,已知V, A,, 求。 2.（10分） 图示对称三相Y－形电路中，已知负载电阻R＝38，相电压V。求各线电流、、。 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 3.（14分） 含受控源电路如图所示。当时开关闭合。求，。 4.（9分） 图示正弦交流电路中，已知(=1rad/s，求(复)阻抗。 5.（10分） 电路如图所示，用结点分析法求电阻的功率。。 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 6.（7分） 已知二端口网络的H参数为 S，试用线性电阻及受控源画出该网络的一种等效电路。 7.（13分） 图示电路中，，电路原已稳定，时，打开开关，用拉氏变换法求电容电压。 8.（15分） 电路如图所示。已知互感系数M=0.1H,电容C=2000F,角频率试求电流和。 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 二、单项选择题（在下列各题中，有四个备选答案，请将其中唯一正确的答案填入题干的横线上。本大题共30分，共计10小题，每小题3分） 9. 图示正弦交流电路中，负载获得最大功率时，应为 A.( B.( C.( D.( 10. 电感元件两端的电压为，电流为 A，则电感为 A.50H B.-50H C.250H D.250mH 11. 互易二端口网络的传输参数中应有：______ Ａ． Ｂ． 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 Ｃ． Ｄ．以上皆非 12. 耦合电感电路如图所示。若按逆时针方向列写次级回路的KVL方程，此方程应为 A. B. C. D. 13. 图G中各支路已编号及定向，电路的支路阻抗矩阵中，和分别等于 A. 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 B. C. D. 14. 图示电路的谐振频率应为 A.2Hz B.0.5Hz C.Hz D.Hz 15. 图示二端口网络H参数中的h22等于： A.无穷大 B.2 C.0.5 D.0 16. 图示含受控源正弦交流电路中(复)阻抗为 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 A.(12+j17)( B. (18+j17)( C. (6+j17)( D. (12+j20)( 17. 图示正弦交流RLC串联电路，已知电压有效值V，V，V，则等于 A.V B.V C.V D.V 18. 图示正弦交流电路中，已知Z=(2+j2)(，并联支路电流有效值分别为=5A，=3A，=8A，电路吸收有功功率P=200W，则电源电压有效值U等于 A.20V B.40V C.60V D.V 三、填充题（在下列各题中，请将题中所要求的解答填入题干中的各横线上方内。本大题共30分，共计5小题，每小题6分） 19. 理想变压器电路中，电流、电压的参考方向如图示，则 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 ； ； 。 20. 某串联谐振电路的频带宽为，品质因数，电容 则电路的谐振频率为_________；电感为___________。 21. 若响应电压相量与激励电流相量位于同一端口，则它们的比值称为__________________； 若位于网络的不同端口，则它们的比值称为_______________________。 22. 的波形如图所示，可用阶跃函数表示为 =________________________V。 23. 用叠加定理求解图示电路中支路电流，其三个分量为 6 A电流源单独作用时，=____ A； 12 A电流源单独作用时，=____ A； 招生专业 电工理论与新技术、电气工程 科目名称 电路 科目代码 842 18 A电流源单独作用时，____ A。

共  9 页